附件1：

2024年广西农牧工程学校南校区视频监控设备采购及安装项目清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）前端设备 |
| 1 | 400万星光级高清网络摄像机 | DS-2CD264LZ-ZL | （1）具有≥400万像素，在≥2304x1296下分辨力可达到≥1200TVL，靶面尺寸≥1/2.7英寸； （2）信噪比≥55dB，最低照度彩色≤0.005 Lux，黑白≤0.0001 lx； （3）支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到≥30m； （4）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，均满足High Profile编码能力； （5）支持DC12V或poe供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作； （6）内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口； （7）防尘防水≥IP66； （8）宽动态能力综合评价得分≥125，照度适应范围不小于120dB。 | 18 | 个 |  |  |  |
| 2 | 摄像机支架 | DS-TZJ01 | （1）定制壁装支架； （2）适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装； （3）材料：铝合金； （4）调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 18 | 个 |  |  |  |
| 3 | 智能半球机 | iDS-2DE7S42LZ-ZH | （1）分辨率≥400万，靶面尺寸≥1/1.8"，内置全景路和细节路双镜头，细节通道≥24倍光学变倍，数字变倍≥16倍； （2）支持最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux； （3）具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB； （4）支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，在IE浏览器下，聚焦模式具有手动、自动设置选项，设置为手动时，可通过IE浏览器手动控制设备进行变倍和聚焦； （5）内置≥1颗GPU芯片，视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL，可见光补光≥30 m，红外照射距离≥200 m； （6）支持断网重连功能，设备在断网并恢复后可自动重新连接，无需人工干预； （7）支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； （8）水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； （9）支持倍率切换功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断； （10）支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测，可通过IE浏览器导出抓拍的图片和录像文件； （11）在IE浏览器下，具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面，在单路及双路模式下，设备水平视场角均应≥90°； （12）可通过IE浏览器将监视画面进行中心翻转，可按设定的时间段自动切换检测场景及对应的图像参数； （13）调用预置位时，在设备到达目标预置位前，视频图像将一直停留在调用预置位之前的状态，支持电子放大功能； （14）设备可对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分，轻存储功能开启后，设备会根据存储时间、场景复杂度、存储空间大小自动调整质量和帧率； （15）在IE浏览器下，具有图像质量设置选项，可设置图像质量为最低、较低、低、中、高、较高、最高； （16）具备较好的防护性能环境适应性，支持≥IP66，≥6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃。 | 4 | 个 |  |  | 学校本部阶梯教室4个 |
| 4 | 壁装支架 | DS-BZJ02 | 壁装支架 | 4 | 个 |  |  |  |
| （二）显示设备 |
| 5 | 55寸液晶电视 | 55寸 | （1） LCD显示单元为约55寸“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 （2）LCD显示单元亮度达到≥600cd/㎡，静态对比度达到3500：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级。 （3） LCD应具备CCC、CQC节能认证证书 。 （4）采用宽动态技术，能自动适应不同场频状下的高速图像信号，可使图像动态对比度到60000:1。 （5）亮度均匀性95%，色彩均匀性≥95%，水平可视视角≥178°，垂直可视视角≥178°，显示色彩≥16.7M。 （6）整机采用无风扇设计，具有良好的散热性能。液晶拼接单元平均无故障运行时间在30万小时。 （7）内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 （8）用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO；定制开机LOGO下，用户可以任意定制LOGO而无需升级软件。 （9）整机采用冷轧钢板材质具备防火功能，依据GB4943.1-2011标准，产品面板符合V-0级防火要求。 （10）设备外壳金属表面具备达到盐雾≥10级要求。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 拼接屏支架 | 55寸-气动前维护壁挂支架 | （1）前维护支架； （2）仅壁挂专用厚度230-245mm； （3）支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米； （4）颜色：黑色； （5）弧度：0° | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | HDMI视频线 | HDMI | 20米 | 1 | 条 |  |  |  |
| （二）后端设备 |
| 8 | 硬盘录像机 | DS-8664N-I16 | （1）支持≥64路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储； （2）网络视频输入带宽≥640Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放； （3）支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； （4）支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像； （5）支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图； （6）支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级； （7）支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像； （8）支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址； （9）支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置； （10）支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字； （11）支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道； （2）支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生； （13）支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式； （14）可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序； （15）支持≥16个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥8路报警输出。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 监控硬盘 | 6TB | 支持6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 6 | 块 |  |  |  |
| 10 | 监控交换机 | DS-3E0510SP-S | 8个千兆POE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 | 4 | 台 |  |  |  |
| 11 | 16口汇聚交换机 | DS-3E0518P-E | 轻网管提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：225 W | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 24口汇聚交换机 | DS-3E3528F-H | 24口千兆汇聚交换机 三层网管万兆交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| （三）传输及其他部分 |
| 15 | 设备箱 | 30*40*16CM | （1）IEC297-2和EIN4194国际工业认证标准； （2）表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到了BS6497国际标准； （3）防护等级设计依据GB4208-1993标准，满足IP20等级； （3）尺寸：30*40*16CM。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 16 | 网线 | 超五类 | （1）超五类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米； （2）绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）； （3）额定传输速率（NVP)：69%； （4）最大导体直流电阻：9.38Ω /100米 (24AWG)； （5）符合YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对5e类传输的要求。 | 4 | 箱 |  |  |  |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.5 | RVV2*1.5 | 200 | 米 |  |  |  |
| 18 | 室外光纤 | 12芯室外光纤 | 12芯室外光纤 | 400 | 米 |  |  |  |
| 19 | 光纤熔接 | 定制 | 人工费 | 16 | 芯 |  |  |  |
| 20 | 路面开槽 | 定制 | 人工费 | 35 | 米 |  |  |  |
| 21 | 光纤收发器 | DS-FC11G-3A/B | 10-100M | 4 | 对 |  |  |  |
| 22 | 光纤跳线 | ST-ST(2米) | （1）单模光纤跳线，具有极低的插入损耗和反射损耗； （2）ST接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗 dB<=0.3，长度2米。 | 8 | 条 |  |  |  |
| 23 | PVC线管 | PVC25 | 阻燃防火、PVC25 | 500 | 米 |  |  |  |
| 25 | 安装辅材 | 定制 | 电箱、空开、插线板、扎带、套管等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 26 | 系统服务费 | 人工定制 | 服务费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计： | 人民币大写： |  |  |